Ausschreibungstext

Elektroenergiezähler 3-Punkt Modular

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ 382M Digitaler Drehstromzähler 3-phasig für Wirk- und Blindenergie. Modularer Basiszähler für Smart Metering, Smart Home und Smart Grid. Bis zu acht Tarife, Ferienkalender und Feiertage sind einstellbar. Sommer-/Winterzeitumstellung durch interne Realzeituhr (RTC), OBIS Kennzahlen und Registrierung von Neutralleiterausfällen. Nachrüstbar mit Ethernet, GSM, Impuls, KNX/EIB oder M-Bus Modul. Typ: 4-Leiter Spannung: 3 x 230 / 400 V Strom: 5(85) A Messart: Lieferung und Bezug (Import/Export) bidirektional für Gesamtwirkenergie und Gesamtblindenergie Frequenz: 50/60 Hz Anzeigewerte: Bis 16 automatische Anzeigewerte und 30 Anzeigen (per Knopfdruck) Zählwerk: 9-stellig, digitale LCD-Anzeige Genauigkeit Wirkenergie: B (Klasse 1) Genauigkeit Blindenergie: A (Klasse 2) Tarifanzahl: 8 Tarife (4 Wirk- und 4 Bildenergie) Anschlussquerschnitte: 1,5…35 mm² Anschlussquersch. S0: 0,25…1,5 mm² Arbeitstemperaturbereich: -40°C... +70°C Luftfeuchtigkeit: max. 75%, nicht kondensierend S0-Impulsausgang: 1 x S0-Ausgang, 1x für Wirkenergie, Impulsanzahl ab Werk 1000 Imp./kWh S0-Impulsdauer: 30 ms Prüf-LED 1000 Imp/kWh Schutzklasse Gehäuse: IP 54 Anwendungsbereich: Innen oder Außen in geeignetem Zählerschrank Abmessungen (B x H x T) 171,7 x 269,2 x 81,6 mm Typ: WDV/Molliné 382M Art.-Nr.: 44000 Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Typ 162M Digitaler Wechselstromzähler 1-phasig für Wirk- und Blindenergie. Modularer Basiszähler für Smart Metering, Smart Home und Smart Grid. Bis zu acht Tarife, Ferienkalender und Feiertage sind einstellbar. Sommer-/Winterzeitumstellung durch interne Realzeituhr (RTC), OBIS Kennzahlen und Registrierung von Neutralleiterausfällen. Nachrüstbar mit Ethernet, GSM, Impuls, KNX/EIB oder M-Bus Modul. Typ: 4-Leiter Spannung: 1 x 230 V Strom: 5(85) A Messart: Lieferung und Bezug (Import/Export) bidirektional für Gesamtwirkenergie und Gesamtblindenergie Frequenz: 50 Hz Anzeigewerte: Bis 16 automatische Anzeigewerte und 30 Anzeigen (per Knopfdruck) Zählwerk: 9-stellig, digitale LCD-Anzeige Genauigkeit Wirkenergie: B (Klasse 1) Genauigkeit Blindenergie: A (Klasse 2) Tarifanzahl: 8 Tarife (4 Wirk- und 4 Bildenergie) Anschlussquerschnitte: 1,5…35 mm² Anschlussquersch. S0: 0,25…1,5 mm² Arbeitstemperaturbereich: -40°C... +70°C Luftfeuchtigkeit: max. 75%, nicht kondensierend S0-Impulsausgang: 1 x S0-Ausgang, 1x für Wirkenergie, Impulsanzahl ab Werk 1000 Imp./kWh S0-Impulsdauer: 30 ms Prüf-LED 1000 Imp/kWh Schutzklasse Gehäuse: IP 54 Anwendungsbereich: Innen oder Außen in geeignetem Zählerschrank Abmessungen (B x H x T) 171,7 x 269,2 x 81,6 mm Typ: WDV/Molliné 162M Art.-Nr.: 44020 Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Typ 351C Digitaler Messwandlerzähler 3-phasig für Wirk- und Blindenergie. Modularer Basiszähler für Smart Metering, Smart Home und Smart Grid. Bis zu acht Tarife, Ferienkalender und Feiertage sind einstellbar. Sommer-/Winterzeitumstellung durch interne Realzeituhr (RTC), OBIS Kennzahlen und Registrierung von Neutralleiterausfällen. Nachrüstbar mit Ethernet, GSM, Impuls, KNX/EIB oder M-Bus Modul. Typ: 4-Leiter Spannung: 3 x 230 / 400 V Strom: 5 A, für 5A-Netze Grenzstromstärke Imax 6 A Referenzstromstärke Iref 5 A Mindeststromstärke Imin 0,05 A Wandlerfaktor: 5/5A bis 3000/5A Wandlerfaktor: einstellbar oder ab Werk Messart: Lieferung und Bezug (Import/Export) bidirektional für Gesamtwirkenergie und Gesamtblindenergie Frequenz: 50 oder 60 Hz Anzeigewerte: Bis 16 automatische Anzeigewerte und 30 Anzeigen (per Knopfdruck) Zählwerk: 9-stellig, digitale LCD-Anzeige Genauigkeit Wirkenergie: B (Klasse 1) Genauigkeit Blindenergie: A (Klasse 2) Tarifanzahl: 8 Tarife (4 Wirk- und 4 Bildenergie) Anschlussquerschnitte: 2,5…10 mm² Anschlussquersch. S0: 0,25…1,5 mm² Arbeitstemperaturbereich: -40°C... +70°C Luftfeuchtigkeit: max. 75%, nicht kondensierend S0-Impulsausgang: 1 x S0-Ausgang, 1x für Wirkenergie, Impulszahl ab Werk 5000 Imp./kWh S0-Impulsdauer: 30 ms Prüf-LED 10000 Imp/kWh, kvarh Schutzklasse Gehäuse: IP 54 Anwendungsbereich: Innen oder Außen in geeignetem Zählerschrank Abmessungen (B x H x T) 171,7 x 269,2 x 81,6 mm Typ: WDV/Molliné 382M Art.-Nr.: 44000 Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Module M-Bus Modul Das M-Bus Modul für Elektroenergiezähler 162M, 382M und 351C, gemäß EN 13757. Überträgt die Daten an ein Erfassungssystem, z.B. Wirkenergie (Lieferung/Bezug), Blindenergie (Lieferung/Bezug), Leistungsdaten wie Blindleistung, Leiterspannung, Frequenz, Cos phi usw. Unterstützt 300, 2400 und 9600 Baud. Mit zwei Impulseingängen für Kontaktzähler (Gaszähler, Wasserzähler usw.). Typ: WDV/Molliné MBus Artikel-Nr.: 44100 GSM-Modul GSM-Modul für Elektroenergiezähler 162M, 382M und 351C,, Zählerfernauslesung per SMS, unterstützt GSM/GPRS, mit Anschluss für externe Antenne. Typ: WDV/Molliné GSM Artikel-Nr.: 44160 Ethernet-Modul TCP/IP-Modul für Elektroenergiezähler 162M, 382M und 351C, Erfassung von Messwerten, z.B. Zählerstände, Lastprofile und Spannungsqualität über Ethernet/Internet. 10 Mbit Ethernet, feste oder dynamische IP-Adresse. Typ: WDV/Molliné IP Artikel-Nr.: 44140 Daten-Impulsmodul für Elektroenergiezähler 162M, 382M und 351C, mit zwei Impulsausgängen und einem Impulseingang für Kontaktzähler (Gaszähler, Wasserzähler usw.), konfigurierbar. Datenschnittstelle für RS232 oder USB-Datenkommunikation. Typ: WDV/Molliné Puls Artikel-Nr.: 44150 KNX/EIB Busankoppler für Stromzähler 162/382/351 KNX/EIB-Busankopplermodul konform nach ISO/IEC 14543 und EN 50090, konfigurierbar mit EIB-Tool-Software (ETS) ab Version ETS Professional Version 3.0d. Wird in den internen Modulsteckplatz der Drehstromzähler Typ 162x/382x/351x eingesteckt, KNX/EIB-Funktionen: Zählerwert Wirkenergie Bezug (bei Zähler A+ und A+/A-) Zählerwert Wirkenergie Einspeisung (bei Zähler A+/A-) Zählerwert Blindenergie kapazitiv (bei Zähler R+/R-) Zählerwert Blindenergie induktiv (bei Zähler R+/R-) Zählerwerte hochauflösend relativer Vorwärtszähler Zählerwert / Null relativer Rückwärtszähler Zählerwert / setzen / Null Ausgabe 15min. / 60min. Differenz Wirkleistung Stichtagsabrechnung Datum / setzen Tarif 1/2 Wirkenergie Bezug / Einspeisung Tarif 1/2 Blindenergie Bezug / Einspeisung Tarifumschaltung Ausgabe Tarifnummer / Zählernummer / Seriennummer Status des Zählers Ausgabe Strom L1 L2 L3 Ausgabe Spannung L1 L2 L3 Ausgabe Wirkleistung Bezug / Einspeisung Ausgabe Blindleistung kapazitiv / induktiv Ausgabe Wirkleistung L1 L2 L3 ( Bezug ) Grenzwertüberwachung Wirkleistung je 2 Schwellen Bezug/Einspeisung Grenzwertüberwachung Blindleistung je 2 Schwellen kapazitiv / induktiv Grenzwertüberwachung Wirkleistung L1 L2 L3 je 2 Schwellen Grenzwertüberwachung Spannung L1 L2 L3 je 2 Schwellen Grenzwertüberwachung Strom L1 L2 L3 je 2 Schwellen Auswahl FacilityWeb Log-Funktion Zählerstand kWh, 4Byte/EIS11 Wirkleistung W (L1, L2, L3), 4Byte/EIS9 Spannung V (L1, L2, L3), 4Byte/EIS9 Strom A (L1, L2, L3), 4Byte/EIS9 Zusätzliche Funktionen FacilityWeb( nur in Verbindung mit Netzwerkkoppler FacilityWeb NK-FWxx. Visualisierung (Homepage direkt aus dem Zähler), über jeden Standard: HTTP-Protokoll LOG-Dateien Datum / Uhrzeit Status Spannung Strom alle Energiewerte alle Leistungswerte Anzeige / Einstellen der Schwellenwerte Zählernummer FTP-Protokoll Download der LOG-Dateien Datenlogger 96 Tageswerte ¼ Stunden-Messung der Wirkleistung A+ ¼ Stunden-Messung der max. Wirkleistung A+ Datum / Uhrzeit 4 per ETS auswählbare Zähler- / Leistungswerte Status Tarifnummer Langzeit-Datenaufzeichnung 1 Jahr Montage: Internes Steckmodul (nachrüstbar) Typ: WDV/Molliné NK-KE Art.Nr.: 42403 |  |  |