Ausschreibungstext

Balgengaszähler Typ GR

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Balgengaszähler Typ GR als Ein- und Zweistutzenausführung für die Erfassung des Betriebsvolumens. Serienmäßig mit Encoder-Zählwerk, jederzeit modular nachrüstbar mit Impuls-, KNX/EIB-, M-Bus- oder wireless M-Bus-Schnittstelle. Für maximale Sicherheit sind die Gehäuse aus stabilem und alu-verzinktem Stahlblech gefertigt in gefalzter (bis DN 40) oder verschraubter Ausführung (ab DN 65), das Gehäuse ist pulverbeschichtet in lichtgrau (RAL 7035). Die Balgen des Gaszählers werden durch die entstehende Druckdifferenz zwischen Ein- und Auslass in Bewegung versetzt. Der jeweilige Messrauminhalt der Balgen wird mit zwei Schieberventilen eingeschlossen und freigegeben, dabei wird ein Balg gefüllt, der andere geleert. Die Bewegung der Schieberventile wird mit einem Getriebe in eine Drehbewegung übersetzt. Die Drehbewegung wird mit einer Magnetkupplung sicher auf das außen liegende Rollenzählwerk übertragen. Mit integrierter Rücklaufsperre. Die Balgengaszähler sind geeignet für Erdgas (L und H), Stadtgas, Propan, Butan, Luft, Stickstoff und weitere inerte Gase gemäß DVGW-Arbeitsblatt G260. Die Balgengaszähler sind DVGW zugelassen gemäß EN 1359 für Gaszähler. Mit MID- bzw. PTB-Zulassung für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr und beglaubigt bzw. konformitätsbewertet. Maximaler Betriebsdruck: 0,5 bar Feuerbeständig (HTB): bis 0,1 bar nach EN 1359 Messbereich: 1:160 Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör Impulsausgang für Balgengaszähler Impulsausgang (Reed-Kontakt) für alle Balgengaszähler einsetzbar GR 2,5 bis GR 100, für Anschluss der verschiedensten Abfragegeräte (z.B. SPS/DDC) und Fernzählung, potentialfrei, max. 30 V AC, max. 100 mA. Jederzeit nachrüstbar, Befestigung am Zählwerk mit Schraube und Sicherungsplombe. GR 2,5 bis 6: 0,01 m³/Impuls GR 10 bis 65: 0,10 m³/Impuls GR 100: 1,00 m³/Impuls Typ: WDV/Molliné IMP Artikel-Nr.: 45090 KNX/EIB Busankoppler für Balgengaszähler Für Smart Metering Anwendungen und Integration in Gebäudeautomation. Mit FacilityWeb Funktionalität, integrierter Datenlogger für 1 Jahr, 1/4 h Werte, einstellbare Schwellen- und Sollwerte, mit ETS konfigurierbar, benötigt M-Bus Schnittstelle (Art.-Nr. 45092). Jederzeit nachrüstbar, Modul im Aufputzgehäuse. Typ: WDV/Molliné KNX Artikel-Nr.: 42402 M-Bus Kommunikationsmodul M-Bus Kommunikationsmodul für Balgengaszähler gemäß EN 13757. Für Smart Metering Anwendungen und Integration in Gebäudeautomation. Batterielebensdauer bei Auslesung alle 2 s > 12 Jahre. Jederzeit nachrüstbar, Befestigung am Zählwerk mit Schraube und Sicherungsplombe Typ: WDV/Molliné M-Bus Artikel-Nr.: 45092 wireless M-Bus Kommunikationsmodul Wireless M-Bus (Funk) Kommunikationsmodul für Balgengaszähler gemäß EN 13757 und OMS. Bis zu 14 Jahre Batterielebensdauer, AES-128 Verschlüsselung, 868 MHz, interne Antenne, unterstützt T1 und T2 Modus. Jederzeit nachrüstbar, Befestigung am Zählwerk mit Schraube und Sicherungsplombe Typ: WDV/Molliné wM-Bus Artikel-Nr.: 45093 Anschluss T-Stück DN 80 für GR 40/65 Anschluss T-Stück für Einstutzen-Balgengaszähler GR 40 und GR 65. Nennweite: DN 80 gemäß DIN 3376 Anschluss: Flansch gemäß DIN 3376 Baulänge: 380 mm Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45044 Anschluss T-Stück DN 100 für GR 100 Anschluss T-Stück für Einstutzen-Balgengaszähler GR 100. Nennweite: DN 100 gemäß DIN 3376 Anschluss: Flansch gemäß DIN 3376 Baulänge: 430 mm Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45045 Einstutzen-Balgengaszähler Einstutzengaszähler, GR 2,5, DN 25 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: Qn 2,5 m³/h Messbereich: 0,025…4 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45080 Einstutzengaszähler, GR 4, DN 25 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 4 m³/h Messbereich: 0,04…6 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45081 Einstutzengaszähler, GR 6, DN 25 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 6 m³/h Messbereich: 0,06…10 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45082 Einstutzengaszähler, GR 10, DN 40 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 10 m³/h Messbereich: 0,10…16 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 40 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2¾" gemäß ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45083 Einstutzengaszähler, GR 16, DN 40 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 16 m³/h Messbereich: 0,16…25 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 40 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2¾" gemäß ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45084 Einstutzengaszähler, GR 25, DN 50 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 25 m³/h Messbereich: 0,25…40 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 50 gemäß DIN 3376 Anschluss: 4 x M10 Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45085 Einstutzengaszähler, GR 40, DN 80 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 40 m³/h Messbereich: 1,00…65 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 80 gemäß DIN 3376 Anschluss: Flansch gemäß DIN 3376 Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45086 Einstutzengaszähler, GR 65, DN 80 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 65 m³/h Messbereich: 0,65…100 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 80 gemäß DIN 3376 Anschluss: Flansch gemäß DIN 3376 Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45087 Einstutzengaszähler, GR 100, DN 100 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 100 m³/h Messbereich: 1,00…160 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 1,0 m³/Impuls Nennweite: DN 100 gemäß DIN 3376 Anschluss: Flansch gemäß DIN 3376 Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45088 Zweistutzen-Balgengaszähler Zweistutzengaszähler, GR 2,5, DN 25 Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: Qn 2,5 m³/h Messbereich: 0,025…4 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 Anschluss: G1¼" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 250 mm gemäß ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45180 Zweistutzengaszähler, GR 4, DN 25 Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 4 m³/h Messbereich: 0,04…6 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 Anschluss: G1¼" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 250 mm gemäß ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45181 Zweistutzengaszähler, GR 6, DN 25 Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 6 m³/h Messbereich: 0,06…10 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 Anschluss: G1¼" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 250 mm gemäß ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45182 Zweistutzengaszähler, GR 10, DN 40 Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 10 m³/h Messbereich: 0,10…16 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 40 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 280 mm gemäß ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45183 Zweistutzengaszähler, GR 16, DN 40 Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 16 m³/h Messbereich: 0,16…25 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 40 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 280 mm gemäß ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45184 Zweistutzengaszähler, GR 25, DN 50 Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 25 m³/h Messbereich: 0,25…40 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 50 Anschluss: G2½" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 335 mm gemäß ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45185 Zweistutzengaszähler, GR 40, DN 80 (vertikal) Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 40 m³/h Messbereich: 1,00…65 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 80 gemäß DIN 2642 Anschluss: Flansch gemäß DIN 2642, PN 10 Stutzenabstand: 510 mm (vertikal) Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45186 Zweistutzengaszähler, GR 65, DN 80 (vertikal) Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 65 m³/h Messbereich: 0,65…100 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 80 gemäß DIN 2642 Anschluss: Flansch gemäß DIN 2642, PN 10 Stutzenabstand: 640 mm (vertikal) Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45187 Zweistutzengaszähler, GR 100, DN 100 (vertikal) Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 100 m³/h Messbereich: 1,00…160 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 1,0 m³/Impuls Nennweite: DN 100 gemäß DIN 2642 Anschluss: Flansch gemäß DIN 2642, PN 10 Stutzenabstand: 710 mm (vertikal) Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45188 Zweistutzengaszähler, GR 40, DN 80 (horizontal) Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Unempfindlich gegen Verschmutzung, RPF von 0,8 nach BS4161. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 40 m³/h Messbereich: 1,00…65 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 80 gemäß DIN 2642 Anschluss: Flansch gemäß DIN 2642, PN 10 Stutzenabstand: 570 mm (horizontal) Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45196 Zweistutzengaszähler, GR 65, DN 80 (horizontal) Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Unempfindlich gegen Verschmutzung, RPF von 0,8 nach BS4161. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 65 m³/h Messbereich: 0,65…100 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 80 gemäß DIN 2642 Anschluss: Flansch gemäß DIN 2642, PN 10 Stutzenabstand: 680 mm (horizontal) Typ: WDV/Molliné GR Artikel-Nr.: 45197 |  |  |