Ausschreibungstext

Ultraschallzähler Ultramess® H

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Ultramess® H Wärmezähler gemäß EN 1434, kompakter Ultraschallzähler, Standard Einbau im Rücklauf, optional im Vorlauf. Mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU für Wärmezähler, einsetzbar für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr. Genauigkeitsklasse 2 oder 3 gemäß EN 1434. LC-Display 7-stellig mit 6 Anzeigeschleifen: Haupt-, Stichtags-, Info-, Impuls-, Tarif- und Monatswerte mit Anzeigen für die Werte u.a. E, V, P, Q, tV, tR, (t und Infocodes beispielsweise bei Luft in der Leitung. Messzyklus der Temperaturmessung: 16 s, mit Netzversorgung 230 V/24 V: 2 s. Schnittstellen Standard: Infrarotschnittstelle gemäß ZVEI und zwei Modulsteckplätze für nachrüstbare Datenschnittstellen. Schnittstellenmodule optional: M-Bus, potentialfreier Impulsausgang für Energie- und Volumenimpuls, zwei Impulseingänge für den Anschluss von Kontaktzählern, wireless M-Bus (Funk) 868 MHz oder zwei Analogausgänge 0/4...20 mA. Standard Stromversorgung per Lithium-Batterie 3,6 V DC bis max. 11 Jahre Lebensdauer. Optionale Versorgung über nachrüstbares Netzteil 230 V AC oder 24 V AC. Zwei integrierte und umfangreich konfigurierbare Datenlogger aus 25 auswählbaren Werten, bis zu 6848 Datenpunkte mit einstellbaren Zeitintervall Minute...Monat. Zwei Jahresstichtage und 24 Monatswerte ablesbar. Temperaturmessbereich: 1…180 °C Temperaturdifferenz: 3…177 K Verbrauchsberechnung: ab 0,125 K Umgebungstemperatur: 0…55 °C (nicht kondensierend) Umgebungsklasse: E1 und M1 Schutzart: IP54 Schutzklasse Volumenteil: Wärme IP54, Kälte und Klima IP 68, Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Temperaturfühler Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärme-/Kältezähler gemäß EN 1434, mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU und PTB K7.2. Fühlerdurchmesser 5 mm, 2-Leiter, optional 5,2 oder 6,0 mm. Silikonkabel Länge 1,5 m, 3 m, 5 oder 10 m. Einbau direkttauchend (Vorschrift bis qp 6,0 m³/h) oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 1,5 m, ∅ 5 mm (Standard) Artikel-Nr.: 581F7 Temperaturfühlerpaar 3 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F3 Temperaturfühlerpaar 5 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F11 Temperaturfühlerpaar 10 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F10 Energierechner Optionen Netzteil 24 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 24 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die austauschbare Backup-Batterie die Daten. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E27 Netzteil 230 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 230 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die austauschbare Backup-Batterie die Daten. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E31 Vorlaufausführung Programmierung ab Werk der abweichenden Faktoren bei Einbau des Volumenmessteils im Vorlauf statt im Rücklauf (Standard). Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E13 Energierechner Module Analogmodul Analog 4...20 mA mit 2 passiven Ausgängen, konfigurierbare Messwerte (Leistung, Durchfluss oder Temperaturen) und Skalierung (z.B. 0-100 kW, 0-10 m³/h, 0-100 °C) für Steuerung, Regelung und Visualisierung. Belegt beide Modulsteckplätze und benötigt 230 V / 24 V Netzanschluss. Für Visualisierung, Regelungs- und Steuerungsaufgaben. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E20 M-Bus Modul Für Smart Metering Anwendungen und Integration in Gebäudeautomationssysteme. M-Bus, konfigurierbares Telegramm, konform nach EN13757. Datenauslesung und Parametrierung über verpolungssichere 2-Draht-Leitung, automatische Baudratenerkennung 300 / 2400 Baud, 2 M-Bus Schnittstellen bestückbar mit jeweils eigener Primäradresse, mit SETSoftware konfigurierbar. Mit Batterieversorgung kleinstes Ausleseintervall 5 Minuten, mit Netzteil beliebig häufig auslesbar. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E30 Pulsausgangsmodul Für Smart Metering Anwendungen, Fernzählung und Integration in Gebäudeautomationssysteme. Modul mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, Standard für Energie- und Volumenimpuls, mit einstellbarer Skalierung (z.B.: 1 kWh/Impuls, 10 l/Impuls), bei Klimazähler für Kälte- und Wärmeimpuls konfigurierbar. Open Collector, potentialfrei, Ausgang 1: 4 Hz (Impulsbreite 125 ms), Impulsausgang oder statischer Zustand (z. B. Fehler), Ausgang 2: 100 Hz (Impulsbreite ≥ 5 ms), Verhältnis Impulsdauer / Impulspause ~ 1:1. Mit SETSoftware konfigurierbar. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E16 Pulseingangsmodul Modul mit 2 Impulseingängen für Impuls-/Kontaktzähler, max. 20 Hz, mit SETSoftware konfigurierbar, Daten können fernübertragen werden mit M-Bus Modul oder integriertem Funk (wireless M-Bus). Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E24 Pulsein-/Ausgangsmodul kombiniert Impulsein-/Ausgangsmodul mit 2 Impulseingängen und 1 Impulsausgang, mit SETSoftware konfigurierbar. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E23 RS232-Modul RS232, serielle Schnittstelle für die Kommunikation mit externen Geräten, spezielles Datenkabel notwendig, M-Bus Protokoll, 300 und 2400 Baud. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E22 Datenkabel Artikel-Nr.: 55E2K RS485-Modul RS485, serielle Schnittstelle für die Kommunikation mit externen Geräten, Spannungsversorgung 12 V ± 5 V, M-Bus Protokoll, 2400 Baud. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E21 Wireless M-Bus Integrierter Funksender für Smart Metering Anwendungen und Fernauslesung, nicht nachrüstbar. Konform nach EN13757 und Open Metering Standard (OMS), 868 MHz, Sendeintervall 12...20 s, T1 Modus. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E26 Energierechner Zubehör M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 Bluetooth Optokopf Jeder Ultramess H, Ultramess E und WingStar E Energiezähler ist standardmäßig mit einer optischen Schnittstelle ausgestattet. Um mit dem Ultramess® H zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per Bluetooth mit dem PC oder Laptop verbunden. Artikel-Nr.: 40250 SetSoftware Professional Mit der SetSoftware Professional mit USB-Dongle sind die umfangreichen Funktionen die der Ultramess H, Ultramess E und WingStar E bieten auslesbar und konfigurierbar, z. B. der Datenspeicher. Die Standardversion der SETSoftware die beim Bluetooth Optokopf mitgeliefert wird ermöglicht nur die Datenauslesung, Parametrierung der M-Bus Adressen und Stichtage. Artikel-Nr.: 5691Soft Wärmezähler Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 15 Wärmezähler Ultramess H gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 2 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,001...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess H Artikel-Nr.: 50120 Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess H gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 2 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,001...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess H Artikel-Nr.: 50123 Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess H gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 2 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,001...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess H Artikel-Nr.: 50H06L Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 15 Wärmezähler Ultramess H gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 2 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess H Artikel-Nr.: 50121 Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess H gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 2 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess H Artikel-Nr.: 50124 Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess H gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 2 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess H Artikel-Nr.: 50H15L Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess H gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 2 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess H Artikel-Nr.: 50H15P Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess H gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 2 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,004...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess H Artikel-Nr.: 50122 Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess H gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 2 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,004...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess H Artikel-Nr.: 50H25L Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess H gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 2 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,004...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess H Artikel-Nr.: 50H25P |  |  |