Ausschreibungstext

PTFE-Mehrstrahl-Wasserzähler

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Mehrstrahl-Flügelradzähler für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Messingteile PTFE (Teflon) beschichtet zum Schutz vor Korrosion. Das 8-stellige Rollenzählwerk zeigt den Verbrauch litergenau. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Das im Mehrstrahlprinzip angestrahlte Flügelrad ermöglicht geringe Anlaufwerte bei hervorragenden Laufeigenschaften und geringstem Verschleiß. Die Drehbewegung des Flügelrades wird zuverlässig mit einer Magnetkupplung auf das Zählwerk übertragen, geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des PTFE-Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Mit KTW-Zulassung der PTFE-Beschichtung für Trinkwasser. Mit Reed-Impuls (1 oder 10 l/Impuls) oder EDC-Vorsehung für Schnittstellenmodul. Anwendung: Vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) Demineralisiertes Wasser Deionisiertes Wasser Entkarbonisiertes Wasser Weichwasser Osmosewasser Mineralwasser Reinstwasser Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör EDC-Kombimodul Impuls und M-Bus für KW Kombimodul mit konfigurierbaren Impulsausgang (Open Collector) und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, für Kaltwasserzähler. Impuls: 1 l/Impuls (Standard) Artikel-Nr.: 40752 EDC-Kombimodul Impuls und M-Bus für WW Kombimodul mit konfigurierbaren Impulsausgang (Open Collector) und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, für Warmwasserzähler. Impuls: 1 l/Impuls (Standard) Artikel-Nr.: 40754 PTFE-Wasserzähler waagerecht/senkrecht Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, KW, DN 15, BL 165 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,13 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 165 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMT Artikel-Nr.: 8006P/0004: 1 l/Impuls (Reed) 8006P/0005: 10 l/Impuls (Reed) 8006P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, WW, DN 15, BL 165 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,13 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 165 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMT Artikel-Nr.: 8007P/0005: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 190 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...5,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMT Artikel-Nr.: 8000P/0004: 1 l/Impuls (Reed) 8000P/0005: 10 l/Impuls (Reed) 8000P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 190 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...5,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMT Artikel-Nr.: 8001P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 10 m³/h, KW, DN 25, BL 260 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...12,5 m³/h Anlaufwert: 18 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMT Artikel-Nr.: 8010P/0004: 1 l/Impuls (Reed) 8010P/0005: 10 l/Impuls (Reed) 8010P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 10 m³/h, WW, DN 25, BL 260 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...12,5 m³/h Anlaufwert: 18 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMT Artikel-Nr.: 8011P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 10 m³/h, KW, DN 32, BL 260 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...12,5 m³/h Anlaufwert: 18 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMT Artikel-Nr.: 8008P/0004: 1 l/Impuls (Reed) 8008P/0005: 10 l/Impuls (Reed) 8008P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 10 m³/h, WW, DN 32, BL 260 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...12,5 m³/h Anlaufwert: 18 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMT Artikel-Nr.: 8009P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 300 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...20 m³/h Anlaufwert: 40 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMT Artikel-Nr.: 8020P/0004: 1 l/Impuls (Reed) 8020P/0005: 10 l/Impuls (Reed) 8020P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 16 m³/h, WW, DN 40, BL 300 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...20 m³/h Anlaufwert: 40 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMT Artikel-Nr.: 8021P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 25 m³/h, KW, DN 50, BL 300 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,313...31,3 m³/h Anlaufwert: 25 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: G2½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMT Artikel-Nr.: 8032P/0004: 1 l/Impuls (Reed) 8032P/0005: 10 l/Impuls (Reed) 8032P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 25 m³/h, KW, DN 50, Flansch Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,313...31,3 m³/h Anlaufwert: 25 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné PMT Artikel-Nr.: 8030P/0004: 1 l/Impuls (Reed) 8030P/0005: 10 l/Impuls (Reed) 8030P/0003: EDC (Modulsteckplatz) PTFE-Wasserzähler Steigrohr Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 105 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...5,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMS Artikel-Nr.: 8002P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 105 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...5,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMS Artikel-Nr.: 8003P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 10 m³/h, KW, DN 25, BL 150 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...12,5 m³/h Anlaufwert: 18 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMS Artikel-Nr.: 8012P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 10 m³/h, WW, DN 25, BL 150 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...12,5 m³/h Anlaufwert: 18 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMS Artikel-Nr.: 8013P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 150 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...20 m³/h Anlaufwert: 40 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMS Artikel-Nr.: 8022P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 16 m³/h, WW, DN 40, BL 150 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...20 m³/h Anlaufwert: 40 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMS Artikel-Nr.: 8023P/0003: EDC (Modulsteckplatz) PTFE-Wasserzähler Fallrohr Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 105 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMF, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...5,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: fallend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMF Artikel-Nr.: 8004P/0003: EDC (Modulsteckplatz) Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 105 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMF, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Reed-Kontaktgeber oder EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...5,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: fallend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné PMF Artikel-Nr.: 8005P/0003: EDC (Modulsteckplatz) |  |  |