Ausschreibungstext

Wohnungswasserzähler APZ02

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Einstrahl-Flügelradzähler als Aufputz-/Wohnungswasserzähler für die individuelle Ermittlung des Wasserverbrauches in einzelnen Haushalten oder Entnahmestellen. Das 8-stellige Rollenzählwerk zeigt den Verbrauch bis auf einen Liter, der zusätzliche Zeiger den Stand bis auf 0,1 Liter. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Die Drehbewegung des Flügelrades wird zuverlässig mit einer Magnetkupplung auf das Zählwerk übertragen. Geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des APZ 02 gemäß KTW und W270 entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Wohnungswasserzähler Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, KW, DN 15, BL 80 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ APZ02, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,03125...3,125 m³/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 80 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 10 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné APZ02 Artikel-Nr.: 70011 Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, WW, DN 15, BL 80 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ APZ02, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,03125...3,125 m³/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 80 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 10 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné APZ02 Artikel-Nr.: 70041 Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, KW, DN 15, BL 110 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ APZ02, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,03125...3,125 m³/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 10 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné APZ02 Artikel-Nr.: 70021 Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, WW, DN 15, BL 110 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ APZ02, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,03125...3,125 m³/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 10 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné APZ02 Artikel-Nr.: 70051 Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 130 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ APZ02, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...5,0 m³/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 10 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné APZ02 Artikel-Nr.: 70031 Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 130 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ APZ02, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...5,0 m³/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 10 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné APZ02 Artikel-Nr.: 70061 |  |  |