Ausschreibungstext (Q3 2,5 bis 4,0)

M-Bus Wasserzähler Hydromess( F

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Vollelektronischer Mehrstrahl-Flügelradzähler für die individuelle Ermittlung des Wasserverbrauches. Die Drehbewegung des Flügelrades wird induktiv abgetastet, für präzise Messergebnisse und sehr geringe Anlaufwerte, mit Vorwärts- und Rückwärtsflusserkennung. Das 7-stellige LC-Display zeigt das Gesamtvolumen, hochauflösendes Volumen, Vorwärtsvolumen, Rückwärtsvolumen, aktueller Durchfluss, Stichtagsdatum und Stichtagswert. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, Schutzklasse IP 68, überflutungssicher bis 5 m. Geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Hydromess F, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Standard mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbaren Impulsausgängen. Auf dem M-Bus werden alle vorgenannten Werte übertragen. Stromversorgung per M-Bus, beliebig häufig auslesbar, bei Unterbrechung Batterie versorgt bis max. 10 Jahre. Die zwei Impulsausgänge sind frei konfigurierbar, beispielsweise für Vorwärts- und Rückwärtsimpuls oder hochauflösender und niedrigauflösender Impuls (Standard), mit einstellbarer Skalierung 0,1…1.000 l/Impuls (abhängig von Zählerdimension). Impulsausgänge Open Collector bis max. 30 V, 27 mA. Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör Hydromess( F M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 USB-Optokopf Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Hydromess F Messgeräte Ausführung M-Bus/Impuls, nach ZVEI. Um mit dem Wasserzähler zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per USB mit dem PC oder Laptop verbunden. Inkl. Software für Datenauslesung und Gerätekonfiguration. Artikel-Nr.: 8083OPU Bluetooth Optokopf Optokopf mit Bluetooth, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Hydromess F Messgeräte Ausführung Funk wireless M-Bus. Um mit dem Messgerät zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per Bluetooth mit dem PC oder Laptop verbunden. Artikel-Nr.: 40250 SetSoftware Professional Mit der SetSoftware Professional mit USB-Dongle für Hydromess F Funk wireless M-Bus Ausührung, auslesbar und konfigurierbar. Die Standardversion der SETSoftware die beim Bluetooth Optokopf mitgeliefert wird ermöglicht nur die Datenauslesung, Parametrierung der M-Bus Adressen und Stichtage. Artikel-Nr.: 5691Soft M-Bus Wasserzähler Hydromess( F Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, KW, DN 15, BL 110 mm Hydromess( F M-Bus Wasserzähler vollelektronisch für Trinkwasser und Brauchwasser, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,02...3,125 m³/h Anlaufwert 3-4 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné APZ-m Artikel-Nr.: 7002M Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, WW, DN 15, BL 110 mm Hydromess( F M-Bus Wasserzähler vollelektronisch für Trinkwasser und Brauchwasser, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,02...3,125 m³/h Anlaufwert 3-4 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné APZ-m Artikel-Nr.: 7005M Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 130 mm Hydromess( F M-Bus Wasserzähler vollelektronisch für Trinkwasser und Brauchwasser, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,032...5,0 m³/h Anlaufwert 5-6 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné APZ-m Artikel-Nr.: 7003M Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 130 mm Hydromess( F M-Bus Wasserzähler vollelektronisch für Trinkwasser und Brauchwasser, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,032...5,0 m³/h Anlaufwert 5-6 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné APZ-m Artikel-Nr.: 7006M Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 105 mm Hydromess( F M-Bus Wasserzähler vollelektronisch für Trinkwasser und Brauchwasser, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Für den Austausch von Hauswasserzählern Steigrohr. Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,032...5,0 m³/h Anlaufwert 5-6 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné APZ-m Artikel-Nr.: 8002M Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 105 mm Hydromess( F M-Bus Wasserzähler vollelektronisch für Trinkwasser und Brauchwasser, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Für den Austausch von Hauswasserzählern Steigrohr. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,032...5,0 m³/h Anlaufwert 5-6 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné APZ-m Artikel-Nr.: 8003M Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 190 mm Hydromess( F M-Bus Wasserzähler vollelektronisch für Trinkwasser und Brauchwasser, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Für den Austausch von Hauswasserzählern waagerecht. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,032...5,0 m³/h Anlaufwert 5-6 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné APZ-m Artikel-Nr.: 8000M Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 190 mm Hydromess( F M-Bus Wasserzähler vollelektronisch für Trinkwasser und Brauchwasser, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Für den Austausch von Hauswasserzählern waagerecht. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,032...5,0 m³/h Anlaufwert 5-6 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné APZ-m Artikel-Nr.: 8001M Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 105 mm Hydromess( F M-Bus Wasserzähler vollelektronisch für Trinkwasser und Brauchwasser, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Für den Austausch von Hauswasserzählern Fallrohr. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,032...5,0 m³/h Anlaufwert 5-6 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné APZ-m Artikel-Nr.: 8004M Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 105 mm Hydromess( F M-Bus Wasserzähler vollelektronisch für Trinkwasser und Brauchwasser, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Für den Austausch von Hauswasserzählern Fallrohr. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,032...5,0 m³/h Anlaufwert 5-6 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné APZ-m Artikel-Nr.: 8005M |  |  |