Ausschreibungstext

Woltmannzähler Hydromess( F

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Woltmannwasserzähler für die Messung von hohen Durchflüssen in Versorgungsleitungen bei geringem Druckverlust. Graugussgehäuse pulverlackbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz. Parallel (Typ WSX-M-m) oder senkrecht (Typ WPX-M-m) zum Volumenstrom wird der schraubenflächig verwundene Flügel, mit verschleißfester Kunststofflagerung, durchströmt. Der Rohrquerschnitt wird im Woltmannzähler nur wenig verengt, für geringen Druckverlust. Standard für Druckstufe PN 16 – PN 10, PN 25 oder PN 40 optional. Vollelektronischer Wasserzähler zur Erfassung von Volumendaten, mit Vorwärts- und Rückwärtsflusserkennung. Das 7-stellige LC-Display zeigt das Gesamtvolumen, hochauflösendes Volumen, Vorwärtsvolumen, Rückwärtsvolumen, aktueller Durchfluss, Stichtagsdatum und Stichtagswert. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, Schutzklasse IP 68, überflutungssicher bis 5 m. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Hydromess F, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Standard mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbaren Impulsausgängen. Auf dem M-Bus werden alle vorgenannten Werte übertragen. Stromversorgung per M-Bus, beliebig häufig auslesbar, bei Unterbrechung Batterie versorgt bis max. 10 Jahre. Die zwei Impulsausgänge sind frei konfigurierbar, beispielsweise für Vorwärts- und Rückwärtsimpuls oder hochauflösender und niedrigauflösender Impuls (Standard), mit einstellbarer Skalierung 0,1…1.000 l/Impuls (abhängig von Zählerdimension). Impulsausgänge Open Collector bis max. 30 V, 27 mA. Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör Hydromess( F M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 USB-Optokopf Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Hydromess F Messgeräte Ausführung M-Bus/Impuls, nach ZVEI. Um mit dem Wasserzähler zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per USB mit dem PC oder Laptop verbunden. Inkl. Software für Datenauslesung und Gerätekonfiguration. Artikel-Nr.: 8083OPU Bluetooth Optokopf Optokopf mit Bluetooth, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Hydromess F Messgeräte Ausführung Funk wireless M-Bus. Um mit dem Messgerät zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per Bluetooth mit dem PC oder Laptop verbunden. Artikel-Nr.: 40250 SetSoftware Professional Mit der SetSoftware Professional mit USB-Dongle sind die umfangreichen Funktionen die der Ultramess H, Ultramess E und WingStar E bieten auslesbar und konfigurierbar, z. B. der Datenspeicher. Die Standardversion der SETSoftware die beim Bluetooth Optokopf mitgeliefert wird ermöglicht nur die Datenauslesung, Parametrierung der M-Bus Adressen und Stichtage. Artikel-Nr.: 5691Soft Woltmannzähler Hydromess F Typ WPX-M Woltmannwasserzähler KW, DN 50, BL 200 mm Hydromess( F Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (MID): Q3 40 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,63...50 m³/h Anlaufwert: 0,09 m³/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WPX-M Artikel-Nr.: 8080-SM Woltmannwasserzähler KW, DN 65, BL 200 mm Hydromess( F Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (MID): Q3 63 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,63...78,75 m³/h Anlaufwert: 0,13 m³/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 200 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WPX-M Artikel-Nr.: 8081-SM Woltmannwasserzähler KW, DN 80, BL 225 mm Hydromess( F Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (MID): Q3 100 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1...125 m³/h Anlaufwert: 0,16 m³/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WPX-M Artikel-Nr.: 8082-SM Woltmannwasserzähler KW, DN 100, BL 250 mm Hydromess( F Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (MID): Q3 160 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 60 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,6...200 m³/h Anlaufwert: 0,19 m³/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WPX-M Artikel-Nr.: 8083-SM Woltmannwasserzähler KW, DN 125, BL 250 mm Hydromess( F Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (MID): Q3 160 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 100 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,6...200 m³/h Anlaufwert: 0,19 m³/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WPX-M Artikel-Nr.: 8095-SM Woltmannwasserzähler KW, DN 150, BL 300 mm Hydromess( F Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (MID): Q3 250 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 150 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 3,125...312,5 m³/h Anlaufwert: 1,5 m³/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WPX-M Artikel-Nr.: 8091-SM Woltmannwasserzähler KW, DN 200, BL 350 mm Hydromess( F Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (MID): Q3 250 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 250 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 5...312,5 m³/h Anlaufwert: 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 350 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WPX-M Artikel-Nr.: 8092-SM Woltmannzähler Hydromess F Typ WSX-M Woltmannwasserzähler KW, DN 50, BL 270 mm Hydromess( F Woltmannwasserzähler mit senkrechter Flügelradachse zum Volumenstrom, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,63...31,25 m³/h Anlaufwert: 0,06 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 270 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WSX-M Artikel-Nr.: 8080-WM Woltmannwasserzähler KW, DN 65, BL 300 mm Hydromess( F Woltmannwasserzähler mit senkrechter Flügelradachse zum Volumenstrom, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (MID): Q3 40 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1...50 m³/h Anlaufwert: 0,06 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WSX-M Artikel-Nr.: 8081-WM Woltmannwasserzähler KW, DN 80, BL 300 mm Hydromess( F Woltmannwasserzähler mit senkrechter Flügelradachse zum Volumenstrom, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (MID): Q3 63 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,58...78,75 m³/h Anlaufwert: 0,09 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WSX-M Artikel-Nr.: 8082-WM Woltmannwasserzähler KW, DN 100, BL 360 mm Hydromess( F Woltmannwasserzähler mit senkrechter Flügelradachse zum Volumenstrom, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (MID): Q3 100 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 60 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 2,5...125 m³/h Anlaufwert: 0,09 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 360 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WSX-M Artikel-Nr.: 8083-WM Woltmannwasserzähler KW, DN 150, BL 500 mm Hydromess( F Woltmannwasserzähler mit senkrechter Flügelradachse zum Volumenstrom, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (MID): Q3 250 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 150 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 6,25...312,5 m³/h Anlaufwert: 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 500 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WSX-M Artikel-Nr.: 8090-WM |  |  |