Ausschreibungstext

Großwärmezähler WingStar® E

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Energierechner WingStar® E Split für Wärmezähler gemäß EN 1434, für den Anschluss von Durchflusssensoren, Standard Einbau im Rücklauf, optional im Vorlauf. Mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU für Wärmezähler, einsetzbar für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr. LC-Display 7-stellig mit 6 Anzeigeschleifen: Haupt-, Stichtags-, Info-, Impuls-, Tarif- und Monatswerte mit Anzeigen für die Werte u.a. E, V, P, Q, tV, tR, (t. Messzyklus der Temperaturmessung: 16 s, mit Netzversorgung 230 V/24 V: 2 s. Schnittstellen Standard: Infrarotschnittstelle gemäß ZVEI und zwei Modulsteckplätze für nachrüstbare Datenschnittstellen. Schnittstellenmodule optional: M-Bus, potentialfreier Impulsausgang für Energie- und Volumenimpuls, zwei Impulseingänge für den Anschluss von Kontaktzählern, wireless M-Bus (Funk) 868 MHz oder zwei Analogausgänge 0/4...20 mA. Standard Stromversorgung per Lithium-Batterie 3,6 V DC bis max. 11 Jahre Lebensdauer. Optionale Versorgung über nachrüstbares Netzteil 230 V AC oder 24 V AC. Zwei integrierte und umfangreich konfigurierbare Datenlogger aus 25 auswählbaren Werten, bis zu 6848 Datenpunkte mit einstellbaren Zeitintervall Minute...Monat. Zwei Jahresstichtage und 24 Monatswerte ablesbar. Temperaturbereich Wärme: 0…180 °C Temperaturdifferenz: 3…177 K Verbrauchsberechnung: ab 0,1 K Umgebungstemperatur: 0…55 °C (nicht kondensierend) Umgebungsklasse: E2 und M2 Schutzart Energierechner: IP54 Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Temperaturfühler Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärme-/Kältezähler gemäß EN 1434, mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU und PTB K7.2. Fühlerdurchmesser 5 mm, 2-Leiter, optional 5,2 oder 6,0 mm. Silikonkabel Länge 1,5 m, 3 m, 5 oder 10 m. Einbau direkttauchend (Vorschrift bis qp 6,0 m³/h) oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 1,5 m, ∅ 5 mm (Standard bis qp 2,5) Artikel-Nr.: 581F7 Temperaturfühlerpaar 3 m, ∅ 5 mm (Standard ab qp 3,5) Artikel-Nr.: 581F3 Temperaturfühlerpaar 5 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F11 Temperaturfühlerpaar 10 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F10 Energierechner Optionen Netzteil 24 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 24 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die austauschbare Backup-Batterie die Daten. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E27 Netzteil 230 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 230 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die austauschbare Backup-Batterie die Daten. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E31 Vorlaufausführung Programmierung ab Werk der abweichenden Faktoren bei Einbau des Volumenmessteils im Vorlauf statt im Rücklauf (Standard). Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E13 Energierechner Module Analogmodul Analog 4...20 mA mit 2 passiven Ausgängen, konfigurierbare Messwerte (Leistung, Durchfluss oder Temperaturen) und Skalierung (z.B. 0-100 kW, 0-10 m³/h, 0-100 °C) für Steuerung, Regelung und Visualisierung. Belegt beide Modulsteckplätze und benötigt 230 V / 24 V Netzanschluss. Für Visualisierung, Regelungs- und Steuerungsaufgaben. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E20 M-Bus Modul Für Smart Metering Anwendungen und Integration in Gebäudeautomationssysteme. M-Bus, konfigurierbares Telegramm, konform nach EN13757. Datenauslesung und Parametrierung über verpolungssichere 2-Draht-Leitung, automatische Baudratenerkennung 300 / 2400 Baud, 2 M-Bus Schnittstellen bestückbar mit jeweils eigener Primäradresse, mit SETSoftware konfigurierbar. Mit Batterieversorgung kleinstes Ausleseintervall 5 Minuten, mit Netzteil beliebig häufig auslesbar. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E30 Pulsausgangsmodul Für Smart Metering Anwendungen, Fernzählung und Integration in Gebäudeautomationssysteme. Modul mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, Standard für Energie- und Volumenimpuls, mit einstellbarer Skalierung (z.B.: 1 kWh/Impuls, 10 l/Impuls), bei Klimazähler für Kälte- und Wärmeimpuls konfigurierbar. Open Collector, potentialfrei, Ausgang 1: 4 Hz (Impulsbreite 125 ms), Impulsausgang oder statischer Zustand (z. B. Fehler), Ausgang 2: 100 Hz (Impulsbreite ≥ 5 ms), Verhältnis Impulsdauer / Impulspause ~ 1:1. Mit SETSoftware konfigurierbar. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E16 Pulseingangsmodul Modul mit 2 Impulseingängen für Impuls-/Kontaktzähler, max. 20 Hz, mit SETSoftware konfigurierbar, Daten können fernübertragen werden mit M-Bus Modul oder integriertem Funk (wireless M-Bus). Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E24 Pulsein-/Ausgangsmodul kombiniert Impulsein-/Ausgangsmodul mit 2 Impulseingängen und 1 Impulsausgang, mit SETSoftware konfigurierbar. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E23 RS232-Modul RS232, serielle Schnittstelle für die Kommunikation mit externen Geräten, spezielles Datenkabel notwendig, M-Bus Protokoll, 300 und 2400 Baud. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E22 Datenkabel Artikel-Nr.: 55E2K RS485-Modul RS485, serielle Schnittstelle für die Kommunikation mit externen Geräten, Spannungsversorgung 12 V ± 5 V, M-Bus Protokoll, 2400 Baud. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E21 Wireless M-Bus Integrierter Funksender für Smart Metering Anwendungen und Fernauslesung, nicht nachrüstbar. Konform nach EN13757 und Open Metering Standard (OMS), 868 MHz, Sendeintervall 12...20 s, T1 Modus. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E26 Energierechner Zubehör M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 Bluetooth Optokopf Jeder Ultramess H, Ultramess E und WingStar E Energiezähler ist standardmäßig mit einer optischen Schnittstelle ausgestattet. Um mit dem Ultramess® H zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per Bluetooth mit dem PC oder Laptop verbunden. Artikel-Nr.: 40250 SetSoftware Professional Mit der SetSoftware Professional mit USB-Dongle sind die umfangreichen Funktionen die der Ultramess H, Ultramess E und WingStar E bieten auslesbar und konfigurierbar, z. B. der Datenspeicher. Die Standardversion der SETSoftware die beim Bluetooth Optokopf mitgeliefert wird ermöglicht nur die Datenauslesung, Parametrierung der M-Bus Adressen und Stichtage. Artikel-Nr.: 5691Soft Wärmezähler Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 15 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Einstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit elektronischer Abtastung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10…90 °C. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,024…1,2 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Minisplit Artikel-Nr.: 50E00 Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 15 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Einstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit elektronischer Abtastung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...90 °C. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,060…3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Minisplit Artikel-Nr.: 50E01 Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Einstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit elektronischer Abtastung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...90 °C. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,1…5,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Minisplit Artikel-Nr.: 50E02 Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 20, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,03…3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E30-W Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Artikel-Nr.: 50E32-W Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,05…5,0 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E31-W Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Artikel-Nr.: 50E32-W Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E33-W Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 32, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E33-WG Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E34-W Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E32-FL Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E33-FL Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E34-FL Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WS in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 15...120 °C. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,6…30 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E35-W Wärmezähler qp 25 m³/h, DN 65, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WS in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 15...120 °C. Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 1…30 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E36-W Wärmezähler qp 40 m³/h, DN 80, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WS in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 15...120 °C. Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 1,6…50 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E37-W Wärmezähler qp 60 m³/h, DN 100, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WS in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 15...120 °C. Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 2,4…75 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E38-W Wärmezähler qp 150 m³/h, DN 150, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WS in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 15...120 °C. Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 1,0…187,5 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E41-W Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 20, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,03…3 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E41-F Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,05…5 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E42-F Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E43-F Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E44-F Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 32, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E44-FG Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E45-F Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Baulänge: 135 mm (kurze Baulänge) Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E43-FK Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 135 mm (kurze Baulänge) Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E44-FK Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 40 (kurze Baulänge) Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E45-FK Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 20, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,03…3 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E41-S Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,05…5 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E42-S Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E43-S Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E44-S Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 32, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E44-SG Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E45-S Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 135 mm (kurze Baulänge) Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E43-SK Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 135 mm (kurze Baulänge) Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E44-SK Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 40 (kurze Baulänge) Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E45-SK Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...120 °C. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 1,5…30 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E46-F Wärmezähler qp 25 m³/h, DN 65, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...120 °C. Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 2,5…30 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 200 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E47-F Wärmezähler qp 40 m³/h, DN 80, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...120 °C. Nenndurchfluss: qp 32 (40) m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 3,2…45 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E48-F Wärmezähler qp 60 m³/h, DN 100, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...120 °C. Nenndurchfluss: qp 50 (60) m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 5…100 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E49-F Wärmezähler qp 100 m³/h, DN 125, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...120 °C. Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 8…150 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E50-F Wärmezähler qp 150 m³/h, DN 150, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...120 °C. Nenndurchfluss: qp 200 (150) m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 20…300 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E51-F Wärmezähler qp 250 m³/h, DN 200, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...120 °C. Nenndurchfluss: qp 200 (250) m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 20…300 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 350 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E64-F |  |  |