Ausschreibungstext

Ultraschallzähler Hydromess® H2

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Hydromess® H2 Ultraschall-Wasserzähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Hydromess® H, gemäß KTW, W421 und W270 entsprechen der Trinkwasserverordnung und der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). LC-Display 9-stellig und umfangreichen Infoservices, mit Anzeigen u.a. für die Werte Volumen, Durchfluss, Stichtag, Rückwärtsvolumen, Stichtagswert und Info-/Fehlercodes, beispielsweise bei Luft in der Leitung. Mit integrierter Infrarotschnittstelle und optional wahlweise mit M-Bus nach EN 13757 und zwei konfigurierbaren Impulsausgängen oder wireless M-Bus (Funk) gemäß EN 13757 und Open Metering Standard (OMS). Standard Stromversorgung per Batterie 3,6 V DC, bis max. 16 Jahre Lebensdauer. Umgebungstemperatur: -10…55 °C Mediumstemperaturbereich: 0,1…50 °C (Kaltwasser) Schutzart: IP68, überflutungssicher bis 5 m Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Hydromess( H2 Zubehör M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 Bluetooth Optokopf Jeder Hydromess H, Ultramess H, Ultramess E und WingStar E Energiezähler ist standardmäßig mit einer optischen Schnittstelle ausgestattet. Um mit dem Hydromess ® H2 zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per Bluetooth mit dem PC oder Laptop verbunden. Artikel-Nr.: 40250 SetSoftware Professional Mit der SetSoftware Professional mit USB-Dongle sind die umfangreichen Funktionen die der Hydromess H, Ultramess H, Ultramess E und WingStar E bieten auslesbar und konfigurierbar, z. B. der Datenspeicher. Die Standardversion der SETSoftware die beim Bluetooth Optokopf mitgeliefert wird ermöglicht nur die Datenauslesung, Parametrierung der M-Bus Adressen und Stichtage. Artikel-Nr.: 5691Soft Ultraschall-Wasserzähler FUNK Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 15 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82010 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 15 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82020 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 40 m³/h, DN 65 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...50 m³/h Anlaufgrenze: 27 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82030 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 40 m³/h, DN 65 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...50 m³/h Anlaufgrenze: 27 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82040 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 15 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82020 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 40 m³/h, DN 65 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...50 m³/h Anlaufgrenze: 27 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82030 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 63 m³/h, DN 80 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 63 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,079...78,75 m³/h Anlaufgrenze: 35 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82050 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 63 m³/h, DN 80 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 63 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,079...78,75 m³/h Anlaufgrenze: 35 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82060 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 100 m³/h, DN 100 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 100 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...125 m³/h Anlaufgrenze: 45 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82070 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 100 m³/h, DN 100 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 100 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...125 m³/h Anlaufgrenze: 45 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82080 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 160 m³/h, DN 125 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 160 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,2...200 m³/h Anlaufgrenze: 70 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82090 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 250 m³/h, DN 150 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 250 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,313...312,5 m³/h Anlaufgrenze: 250 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82100 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 250 m³/h, DN 150 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 250 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,313...312,5 m³/h Anlaufgrenze: 250 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82110 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 400 m³/h, DN 200 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 400 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,5...500 m³/h Anlaufgrenze: 400 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 350 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82120 Ultraschall-Wasserzähler M-BUS Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 15 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8201M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 15 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8202M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 40 m³/h, DN 65 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...50 m³/h Anlaufgrenze: 27 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8203M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 40 m³/h, DN 65 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...50 m³/h Anlaufgrenze: 27 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8204M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 15 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8202M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 40 m³/h, DN 65 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...50 m³/h Anlaufgrenze: 27 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8203M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 63 m³/h, DN 80 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 63 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,079...78,75 m³/h Anlaufgrenze: 35 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8205M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 63 m³/h, DN 80 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 63 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,079...78,75 m³/h Anlaufgrenze: 35 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8206M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 100 m³/h, DN 100 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 100 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...125 m³/h Anlaufgrenze: 45 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8207M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 100 m³/h, DN 100 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 100 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...125 m³/h Anlaufgrenze: 45 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8208M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 160 m³/h, DN 125 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 160 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,2...200 m³/h Anlaufgrenze: 70 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8209M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 250 m³/h, DN 150 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 250 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,313...312,5 m³/h Anlaufgrenze: 250 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8210M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 250 m³/h, DN 150 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 250 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,313...312,5 m³/h Anlaufgrenze: 250 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8211M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 400 m³/h, DN 200 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H2 gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 400 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,5...500 m³/h Anlaufgrenze: 400 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 350 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8212M |  |  |