Ausschreibungstext

Druckluftzähler IMS-25

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Die kompakten Druckluftzähler IMS-25 bieten eine intelligente Lösung zur genauen Verbrauchsmessung von Druckluft und Gasen vor einzelnen Maschinen oder Anlagen. Sie kommen zum Einsatz in der Druckluftbilanzierung, Druckluftverbrauchsmessung, Ermittlung von Leckagen, Stickstoffgeneratoren sowie zur Durchflussmessung von Prozessgasen. Der Verbrauchssensor IMS-25 mit integrierter Messstrecke wird zur Messung des Durchflussvolumens und Verbrauchs eingesetzt, für Leitungen bis DN 50. Der IMS-25 mit LC-Display liefert Daten zur Mediumtemperatur, Momentanverbrauch in m³/h und zum Gesamtdurchfluss in m³. Durchfluss-Messwert max. 6 Stellen, Zähler max. 999.999.999 m³, Verbrauchszähler rücksetzbar. Anzeige bei Gasen in Normkubikmeter gemäß DIN 1343, Druckluft in Standardkubikmeter gemäß DIN 1945 und ISO 1217. Standard Verbrauch- und Durchflussmessung von Druckluft, optional nicht explosive Prozessgase wie z.B. Argon, Kohlendioxid, Lachgas, Sauerstoff, Stickstoff und weitere auf Anfrage. Kalorimetrisches Messprinzip, keine zusätzliche Druck- und Temperaturmessung erforderlich, keine mechanisch bewegten Teile. Hohe Messgenauigkeit auch im unteren Messbereich, ideal zur Leckagemessung) Vernachlässigbar geringer Druckverlust Modbus RTU RS-485 Slave Analogausgang 4...20 mA Impulsausgang (galvanisch isoliert), mit 1 l/Impuls oder 1 m³/Impuls, konfigurierbar Optional mit M-Bus gemäß EN 13757 (Analogausgang 4…20 mA entfällt) oder Modbus TCP Einheiten über Tasten frei wählbar m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör Druckluftzähler IMS-25 Netzteil im Wandgehäuse Für Druckluftzähler IMS-25 und RDE-50, 100-240 V, 10 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35A. Typ: WDV/Molliné IMS-25/RDE-50 Artikel-Nr.: 45249 Steckernetzteil Für Druckluftzähler IMS-25 und RDE-50, 100-240 V, 24 VDC mit 2 m Zuleitung. Typ: WDV/Molliné IMS-25/RDE-50 Artikel-Nr.: 45250 Druckluftzähler IMS-25 ALU (unidirektional) Druckluftzähler, DN 8, G1/4", ALU Kompakter digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierten Strömungsgleichrichter, es ist keine Ein-/Auslaufstrecke erforderlich. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,8…105 l/min Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 8 Baulänge: 135 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1/4" Material Messstrecke: Aluminium Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-25 Artikel-Nr.: 47050 Druckluftzähler, DN 15, G1/2", ALU Kompakter digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierten Strömungsgleichrichter, es ist keine Ein-/Auslaufstrecke erforderlich. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,2…90 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15 Baulänge: 135 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1/2" Material Messstrecke: Aluminium Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-25 Artikel-Nr.: 47051 Druckluftzähler, DN 20, G3/4", ALU Kompakter digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierten Strömungsgleichrichter, es ist keine Ein-/Auslaufstrecke erforderlich. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,3…170 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 20 Baulänge: 135 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G3/4" Material Messstrecke: Aluminium Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-25 Artikel-Nr.: 47052 Druckluftzähler, DN 25, G1", ALU Kompakter digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierten Strömungsgleichrichter, es ist keine Ein-/Auslaufstrecke erforderlich. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,5…290 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 25 Baulänge: 135 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1" Material Messstrecke: Aluminium Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-25 Artikel-Nr.: 47053 Druckluftzähler, DN 32, G1¼", ALU Kompakter digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierten Strömungsgleichrichter, es ist keine Ein-/Auslaufstrecke erforderlich. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,7…530 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 32 Baulänge: 135 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1¼" Material Messstrecke: Aluminium Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-25 Artikel-Nr.: 47054 Druckluftzähler, DN 40, G1½", ALU Kompakter digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierten Strömungsgleichrichter, es ist keine Ein-/Auslaufstrecke erforderlich. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 1,0…730 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 40 Baulänge: 135 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1½" Material Messstrecke: Aluminium Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-25 Artikel-Nr.: 47055 Druckluftzähler, DN 50, G2", ALU Kompakter digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierten Strömungsgleichrichter, es ist keine Ein-/Auslaufstrecke erforderlich. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 1,0…1195 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 50 Baulänge: 135 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G2" Material Messstrecke: Aluminium Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-25 Artikel-Nr.: 47056 Optionen Druckluftzähler IMS-25/RDE-50 Schnittstellen Analog und Impuls (Standard) Analog 4…20 mA und Impuls (OC). Artikel-Nr.: 45E02 Modbus RTU (RS-485) Artikel-Nr.: 45E03 M-Bus gemäß EN 13757 Artikel-Nr.: 45E04 Modbus TCP Modbus TCP mit herkömmlicher Ethernet-Schnittstelle Artikel-Nr.: 45E05 Modbus TCP PoE Modbus TCP mit Power over Ethernet-Schnittstelle, keine separate Stromversorgung erforderlich. Artikel-Nr.: 45E09 Gasarten Druckluft (Standard) Artikel-Nr.: 45G01 Stickstoff (N2) Artikel-Nr.: 45G02 Argon (Ar) Artikel-Nr.: 45G03 Kohlendioxid (CO2) Artikel-Nr.: 45G04 Sauerstoff (O2) Artikel-Nr.: 45G05 Gasarteinstellung per Gaskonstante (Standard) Artikel-Nr.: 45F01 Gasarteinstellung per Echtgasabgleich Artikel-Nr.: 45F02 Bezugsnorm ISO 1217 (Standard für Druckluft) Artikel-Nr.: 45M01 Bezugsnorm DIN 1343 (Standard für Gase) Artikel-Nr.: 45M02 Messbereich Messbereich (Standard) Artikel-Nr.: 45M03 Sondermessbereich Artikel-Nr.: 45M04 Druck Maximaler Druck PN 16 bar (Standard) Artikel-Nr.: 45H01 Oberflächenbehandlung Normalausführung (Standard) Artikel-Nr.: 45I01 Öl- und fettfrei, z. B. für Sauerstoffanwendung Artikel-Nr.: 45I02 Genauigkeit Standard: ±1,5% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert Artikel-Nr.: 45J01 Präzisionsabgleich: ±1,0% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert Artikel-Nr.: 45J02 |  |  |