Ausschreibungstext

Heizkostenverteiler Caloric 5

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zubehör Fernfühler Steckbarer Fernfühler mit 1,5 m Kabellänge für Montage des Sysmess Heizkostenverteilers neben dem Heizkörper, bei schwer zugänglichen Geräten. Typ: WDV/Molliné PF1 Artikel-Nr.: 000PF1 Fernfühler Steckbarer Fernfühler mit 2,5 m Kabellänge für Montage des Sysmess Heizkostenverteilers neben dem Heizkörper, bei schwer zugänglichen Geräten. Typ: WDV/Molliné PF2 Artikel-Nr.: 000PF2 Fernfühler Steckbarer Fernfühler mit 5,0 m Kabellänge für Montage des Sysmess Heizkostenverteilers neben dem Heizkörper, bei schwer zugänglichen Geräten. Typ: WDV/Molliné PF3 Artikel-Nr.: 000PF3 Heizkostenverteiler Caloric 5 Typ P3 Für die Erfassung der abgegebenen Wärmemenge eines Heizkörpers. Im Zweifühlerbetrieb erkennt das Messgerät den tatsächlichen Temperaturunterschied zwischen Umgebungs- und Heizkörpertemperatur, somit sind Kaltanzeigen durch Fremderwärmung des Heizkörpers (z.B. durch Sonneneinstrahlung) so gut wie ausgeschlossen. Zugelassen gemäß Heizkostenverordnung für die Erfassung anteiliger Wärmeverbräuche. Montage auf dem Heizkörper oder mit dem optional steckbaren Fernfühler neben dem Heizkörper. Mit programmierbarem Stichtag (Standard 31.12.), einstellbare Sommerabschaltung und Manipulationsschutz (Öffnungskontakt). Das Gerät zeichnet die folgenden Werte auf, auslesbar über die optische Schnittstelle: Anzeige wie lange Heizkörper über 40° C war (Heiznachweis) Anzeige wie lange Temperatur unter 20° C war (Schimmelwächter) Wie oft Heizkostenverteiler Caloric 5 vom Rückenteil getrennt war (mit Datum) Gerätetyp: 2-Fühler-Gerät, einstellbar 2-Fühler- oder 1-Fühler-Modus Lebensdauer: ausgelegt > 10 Jahre Einsatzbereich: 2-Fühler-Modus 35…105 °C 1-Fühler-Modus 55…105 °C Anzeige: LC-Display, 5-stellig Anzeigewerte: Aktueller Stand, Stichtagsdatum, Stichtagswert, Prüfziffer, Displaytest Schnittstelle: optional Optisch für Auslesung und Konfiguration Datenaufzeichnung: 14 Monatswerte, vorletzter Stichtag Zulassung: gemäß Heizkostenverordnung, DIN EN 834 Passend für alte Typen: WHE 3x, WHE 4x Abmessungen (B x H x T) (4 TE) 40 x 102 x 30 mm Typ: WDV/Molliné Sysmess P3 Art.-Nr.: 000P32o Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Heizkostenverteiler Caloric 5 Typ P2 Für die Erfassung der abgegebenen Wärmemenge eines Heizkörpers. Im Zweifühlerbetrieb erkennt das Messgerät den tatsächlichen Temperaturunterschied zwischen Umgebungs- und Heizkörpertemperatur, somit sind Kaltanzeigen durch Fremderwärmung des Heizkörpers (z.B. durch Sonneneinstrahlung) so gut wie ausgeschlossen. Zugelassen gemäß Heizkostenverordnung für die Erfassung anteiliger Wärmeverbräuche. Montage auf dem Heizkörper oder mit dem optional steckbaren Fernfühler neben dem Heizkörper. Mit programmierbarem Stichtag (Standard 31.12.), einstellbare Sommerabschaltung und Manipulationsschutz (Öffnungskontakt). Das Gerät zeichnet die folgenden Werte auf, auslesbar über die optische Schnittstelle: Anzeige wie lange Heizkörper über 40° C war (Heiznachweis) Anzeige wie lange Temperatur unter 20° C war (Schimmelwächter) Wie oft Heizkostenverteiler Caloric 5 vom Rückenteil getrennt war (mit Datum) Gerätetyp: 2-Fühler-Gerät, einstellbar 2-Fühler- oder 1-Fühler-Modus Lebensdauer: ausgelegt > 10 Jahre Einsatzbereich: 2-Fühler-Modus 35…105 °C 1-Fühler-Modus 55…105 °C Anzeige: LC-Display, 5-stellig Anzeigewerte: Aktueller Stand, Stichtagsdatum, Stichtagswert, Prüfziffer, Displaytest Schnittstelle: optional Optisch für Auslesung und Konfiguration Datenaufzeichnung: 14 Monatswerte, vorletzter Stichtag Zulassung: gemäß Heizkostenverordnung, DIN EN 834 Passend für alte Typen: 201x, 202x Abmessungen (B x H x T) (4 TE) 40 x 102 x 30 mm Typ: WDV/Molliné Sysmess P2 Art.-Nr.: 000P22o Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de |  |  |