Ausschreibungstext

Wärmezähler und Kugelhahn Dämmschalen

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Dämmschale Universell einsetzbare PE-Dämmschale bestehend aus einem zusammenklappbaren PE-Formteil mit kratzfester Oberfläche aus PE-Gittergewebe. Baustoffklasse B1 nach DIN 4102. Hergestellt aus CE-zertifiziertem PE-Schaum. Wärmeleitwert 0,036 W/mK bei 40°C. Lieferung incl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen PE-Klebern diffusionsdicht verschließbar. Als Wärme- und Kälteisolierung verwendbar, gemäß EnEV und HeizAnV. Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Dämmschalenset für Wärmezähler Qn 0,6-2,5 m³/h Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kompaktwärmezähler und Ultraschallzähler gemäß HeizAnV und EnEV 2014. Passend für Wärmezähler Qn 0,6-2,5 m³/h, DN 15 und DN 20 mit BL 110 mm und 130 mm, inkl. 3 x Dämmschalen für Kugelhahn und VL-Kugelhahn (bis 1"). Passend für Wärmezähler: WingStar( S1, WingStar( S1 Mini und Ultramess( C. Typ: WDV/Molliné WDS Artikel-Nr.: 55941 Dämmschalenset für Wärmezähler Qn 0,6-2,5 m³/h Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kompaktwärmezähler und Ultraschallzähler gemäß HeizAnV und EnEV 2014. Passend für Wärmezähler Qn 0,6-2,5 m³/h, DN 15 und DN 20 mit BL 110 mm und 130 mm, inkl. 3 x Dämmschalen für Kugelhahn und VL-Kugelhahn (bis 1"). Passend für Wärmezähler: Ultramess( H und Ultramess( 302. Typ: WDV/Molliné WDS Artikel-Nr.: 55943 Dämmschale für Wärmezähler Qn 0,6-2,5 m³/h Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kompaktwärmezähler und Ultraschallzähler gemäß HeizAnV und EnEV 2014. Passend für Wärmezähler Qn 0,6-2,5 m³/h, DN 15 und DN 20 mit BL 110 mm und 130 mm. Passend für Wärmezähler: WingStar( S1, WingStar( S1 Mini und Ultramess( C. Typ: WDV/Molliné WDE Artikel-Nr.: 55940 Dämmschale für Wärmezähler Qn 0,6-2,5 m³/h Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kompaktwärmezähler und Ultraschallzähler gemäß HeizAnV und EnEV 2014. Passend für Wärmezähler Qn 0,6-2,5 m³/h, DN 15 und DN 20 mit BL 110 mm und 130 mm. Passend für Wärmezähler: Ultramess( H und Ultramess( 302. Typ: WDV/Molliné WDE Artikel-Nr.: 55942 Dämmschalenset Kugelhähne Dämmschalenset für Kugelhahn DN 15 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn und direktfühlenden Kugelhahn (M10) gemäß HeizAnV und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 1/2"x1/2" Typ: WDV/Molliné DS15 Artikel-Nr.: 55327 Dämmschalenset für Kugelhahn DN 20 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn gemäß HeizAnV und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 1/2"x3/4" und 3/4"x3/4" Typ: WDV/Molliné DS20 Artikel-Nr.: 55328 Dämmschalenset für Kugelhahn DN 25 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn und direktfühlenden Kugelhahn (M10) gemäß HeizAnV und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 3/4"x1" und 1"x1" Typ: WDV/Molliné DS25 Artikel-Nr.: 55329 Dämmschalenset für Kugelhahn DN 32 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn und direktfühlenden Kugelhahn (M10) gemäß HeizAnV und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 1"x1¼" und 1¼"x1¼" Typ: WDV/Molliné DS32 Artikel-Nr.: 55337 Dämmschalenset für Kugelhahn DN 40 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn und direktfühlenden Kugelhahn (M10) gemäß HeizAnV und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 1¼"x1½" und 1½"x1½" Typ: WDV/Molliné DS40 Artikel-Nr.: 55338 Dämmschalenset für Kugelhahn DN 50 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn und direktfühlenden Kugelhahn (M10) gemäß HeizAnV und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 2"x2" Typ: WDV/Molliné DS50 Artikel-Nr.: 55339 Dämmschale Kugelhähne Dämmschale für Kugelhahn DN 15 Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn und direktfühlenden Kugelhahn (M10) gemäß HeizAnV und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 1/2"x1/2" Typ: WDV/Molliné DE15 Artikel-Nr.: 55927 Dämmschale für Kugelhahn DN 20 Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn gemäß HeizAnV und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 1/2"x3/4" und 3/4"x3/4" Typ: WDV/Molliné DE20 Artikel-Nr.: 55928 Dämmschale für Kugelhahn DN 25 Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn und direktfühlenden Kugelhahn (M10) gemäß HeizAnV und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 3/4"x1" und 1"x1" Typ: WDV/Molliné DE25 Artikel-Nr.: 55929 Dämmschale für Kugelhahn DN 32 Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn und direktfühlenden Kugelhahn (M10) gemäß HeizAnV und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 1"x1¼" und 1¼"x1¼" Typ: WDV/Molliné DE32 Artikel-Nr.: 55937 Dämmschale für Kugelhahn DN 40 Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn und direktfühlenden Kugelhahn (M10) gemäß HeizAnV und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 1¼"x1½" und 1½"x1½" Typ: WDV/Molliné DE40 Artikel-Nr.: 55938 Dämmschale für Kugelhahn DN 50 Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn und direktfühlenden Kugelhahn (M10) gemäß HeizAnV und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 2"x2" Typ: WDV/Molliné DE50 Artikel-Nr.: 55939 |  |  |