Ausschreibungstext

Wasserzähler Dämmschalen

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Dämmschale Universell einsetzbare PE-Dämmschale bestehend aus einem zusammenklappbaren PE-Formteil mit kratzfester Oberfläche aus PE-Gittergewebe. Baustoffklasse B1 nach DIN 4102. Hergestellt aus CE-zertifiziertem PE-Schaum. Wärmeleitwert 0,036 W/mK bei 40°C. Lieferung incl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen PE-Klebern diffusionsdicht verschließbar. Als Wärme- und Kälteisolierung verwendbar, gemäß der EnEV und der DIN 1988 TRWI (Technische Regeln Trinkwasser-Installationen). Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Dämmschalen Wohnungswasserzähler Dämmschale für Qn 1,5 m³/h, DN 15, BL 80/110 mm Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Typ: WDV/Molliné WI15 Artikel-Nr.: 70890 Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 130 mm Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Typ: WDV/Molliné WI20 Artikel-Nr.: 70891 Dämmschalenset für Kugelhahn DN 15 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 1/2"x3/4" und 3/4"x3/4" Artikel-Nr.: 70328 Dämmschalenset für Kugelhahn DN 20 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 3/4"x1" und 1"x1" Artikel-Nr.: 70329 Dämmschale für Kugelhahn DN 15 Dämmschale (Stück) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 1/2"x3/4" und 3/4"x3/4" Artikel-Nr.: 70928 Dämmschale für Kugelhahn DN 20 Dämmschale (Stück) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 3/4"x1" und 1"x1" Artikel-Nr.: 70929 Dämmschalen Hauswasserzähler Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 105 mm Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, für Steig- und Fallrohr. Typ: WDV/Molliné SN20 Artikel-Nr.: 80895 Dämmschale für Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 150 mm Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, für Steig- und Fallrohr. Typ: WDV/Molliné SN25 Artikel-Nr.: 80896 Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, waagerechte Einbaulage. Typ: WDV/Molliné WN20 Artikel-Nr.: 80891 Dämmschale für Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 260 mm Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, waagerechte Einbaulage. Typ: WDV/Molliné WN25 Artikel-Nr.: 80892 Dämmschale für Qn 10 m³/h, DN 40, BL 300 mm Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, waagerechte Einbaulage. Typ: WDV/Molliné WN40 Artikel-Nr.: 80893 Dämmschalenset für Schrägsitzventil DN 20 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Schrägsitzventile (FR und KFR) gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Schrägsitzventil: WDV/Molliné DN 20 (3/4") Artikel-Nr.: 80328 Dämmschalenset für Schrägsitzventil DN 25 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Schrägsitzventile (FR und KFR) gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Schrägsitzventil: WDV/Molliné DN 25 (1") Artikel-Nr.: 80329 Dämmschale für Schrägsitzventil DN 20 Dämmschale (Stück) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Schrägsitzventile (FR und KFR) gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Schrägsitzventil: WDV/Molliné DN 20 (3/4") Artikel-Nr.: 80928 Dämmschale für Schrägsitzventil DN 25 Dämmschale (Stück) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Schrägsitzventile (FR und KFR) gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Schrägsitzventil: WDV/Molliné DN 25 (1") Artikel-Nr.: 80929 |  |  |