Ausschreibungstext

Hauswasserzähler Zubehör

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Verschraubungen Verschraubung für Qn 1,5 m³/h, DN 15 Messing-Verschraubung (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: WDV/Molliné MSV Dimension: DN 15 Anschluss (Rohrseitig): R1/2"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 70500 Verschraubung für Qn 2,5 m³/h, DN 20 Messing-Verschraubung (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: WDV/Molliné MSV Dimension: DN 20 Anschluss (Rohrseitig): R3/4"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 70510 Verschraubung für Qn 6 m³/h, DN 25 Messing-Verschraubung (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: WDV/Molliné MSV Dimension: DN 25 Anschluss (Rohrseitig): R1"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 70550 Verschraubung für Qn 6 m³/h, DN 32 Messing-Verschraubung (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: WDV/Molliné MSV Dimension: DN 32 Anschluss (Rohrseitig): R1¼"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 70555 Verschraubung für Qn 10 m³/h, DN 40 Messing-Verschraubung (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: WDV/Molliné MSV Dimension: DN 40 Anschluss (Rohrseitig): R1½"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 70560 Verschraubung für Qn 15 m³/h, DN 50 Messing-Verschraubung (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: WDV/Molliné MSV Dimension: DN 50 Anschluss (Rohrseitig): R2"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G2½B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 70790 Wasserzähler-Einbaugarnitur Einbaugarnitur für Wasserzähler, DN 20, BL 190 mm Wasserzähler-Einbaugarnitur bestehend aus einem DVGW Freistromventil, einem DVGW KFR-Ventil mit Entleerung und einem Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, tiefenverstellbar 110-145 mm, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Wasserzähler: DN 20, BL 190 mm, Qn 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 80710 Einbaugarnitur für Wasserzähler, DN 20, BL 190 mm Wasserzähler-Einbaugarnitur bestehend aus einem DVGW Freistromventil, einem DVGW KFR-Ventil mit Entleerung und einem Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, tiefenverstellbar 110-145 mm, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1" Für Wasserzähler: DN 20, BL 190 mm, Qn 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 80700 Wasserzählerbügel Edelstahl Zählerbügel für Wasserzähler, DN 20, BL 190 mm Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, tiefenverstellbar 110-145 mm, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Wasserzähler: DN 20, BL 190 mm, Qn 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 8050E Zählerbügel für Wasserzähler, DN 20, BL 190 mm Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, tiefenverstellbar 110-145 mm, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1" Für Wasserzähler: DN 20, BL 190 mm, Qn 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 8051E Zählerbügel für Wasserzähler, DN 20, BL 190 mm Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, tiefenverstellbar 110-145 mm, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1¼" Für Wasserzähler: DN 20, BL 190 mm, Qn 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 8052E Wasserzählerbügel verzinkt Zählerbügel für Wasserzähler, DN 20, BL 105 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Wasserzähler: DN 20, BL 105 mm, Qn 2,5 m³/h Einbaulage: steigend/fallend Artikel-Nr.: 80530 Zählerbügel für Wasserzähler, DN 20, BL 105 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1" Für Wasserzähler: DN 20, BL 105 mm, Qn 2,5 m³/h Einbaulage: steigend/fallend Artikel-Nr.: 80540 Zählerbügel für Wasserzähler, DN 20, BL 105 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1¼" Für Wasserzähler: DN 20, BL 105 mm, Qn 2,5 m³/h Einbaulage: steigend/fallend Artikel-Nr.: 80550 Zählerbügel für Wasserzähler, DN 25, BL 260 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1" Für Wasserzähler: DN 25, BL 260 mm, Qn 6,0 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 80590 Zählerbügel für Wasserzähler, DN 25, BL 260 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1¼" Für Wasserzähler: DN 25, BL 260 mm, Qn 6,0 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 80610 Zählerbügel für Wasserzähler, DN 25, BL 260 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1½" Für Wasserzähler: DN 25, BL 260 mm, Qn 6,0 m³/h Einbaulage: steigend Artikel-Nr.: 80640 Zählerbügel für Wasserzähler, DN 25, BL 150 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1" Für Wasserzähler: DN 25, BL 150 mm, Qn 6,0 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 80670 Zählerbügel für Wasserzähler, DN 25, BL 150 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1¼" Für Wasserzähler: DN 25, BL 150 mm, Qn 6,0 m³/h Einbaulage: steigend Artikel-Nr.: 60680 Zählerbügel für Wasserzähler, DN 40, BL 300 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1½" Für Wasserzähler: DN 40, BL 300 mm, Qn 10 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 80650 Zählerbügel für Wasserzähler, DN 40, BL 300 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R2" Für Wasserzähler: DN 40, BL 300 mm, Qn 10 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 80660 Dämmschalen Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 105 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, für Steig- und Fallrohr. Typ: WDV/Molliné SN20 Artikel-Nr.: 80895 Dämmschale für Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 150 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, für Steig- und Fallrohr. Typ: WDV/Molliné SN25 Artikel-Nr.: 80896 Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, waagerechte Einbaulage. Typ: WDV/Molliné WN20 Artikel-Nr.: 80891 Dämmschale für Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 260 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, waagerechte Einbaulage. Typ: WDV/Molliné WN25 Artikel-Nr.: 80892 Dämmschale für Qn 10 m³/h, DN 40, BL 300 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, waagerechte Einbaulage. Typ: WDV/Molliné WN40 Artikel-Nr.: 80893 Dämmschalen für Schrägsitzventil DN 20 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss für Schrägsitzventile (FR und KFR) gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Schrägsitzventil: WDV/Molliné DN 20 (3/4") Artikel-Nr.: 80328 Dämmschalen für Schrägsitzventil DN 25 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss für Schrägsitzventile (FR und KFR) gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Schrägsitzventil: WDV/Molliné DN 25 (1") Artikel-Nr.: 80329 Dämmschale für Schrägsitzventil DN 20 Dämmschale (Stück) mit Clipverschluss für Schrägsitzventile (FR und KFR) gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Schrägsitzventil: WDV/Molliné DN 20 (3/4") Artikel-Nr.: 80928 Dämmschale für Schrägsitzventil DN 25 Dämmschale (Stück) mit Clipverschluss für Schrägsitzventile (FR und KFR) gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Schrägsitzventil: WDV/Molliné DN 25 (1") Artikel-Nr.: 80929 Rückflussverhinderer Einsteck-Rückflussverhinderer für Qn 2,5 m³/h, DN 20 Einsteck-Rückflussverhinderer mit DVGW-Zulassung zum stecken in den ausgangseitigen Anschluss des Hauswasserzählers. Typ: WDV/Molliné ERV Artikel-Nr.: 70586 Einsteck-Rückflussverhinderer für Qn 6,0 m³/h, DN 25 Einsteck-Rückflussverhinderer mit DVGW-Zulassung zum stecken in den ausgangseitigen Anschluss des Hauswasserzählers. Typ: WDV/Molliné ERV Artikel-Nr.: 70587 Plombierzubehör Klapp-Plombe Klapp-Plombe „Selflock“, Metall, 100 Stück Packung. Typ: WDV/Molliné KPlo Artikel-Nr.: 70710 Plombendraht 25 cm Plombendraht, Kupfer/Perlon, 100 Stück Packung. Typ: WDV/Molliné PlDra Artikel-Nr.: 70720 Plombendraht Rolle Plombendraht, Kupfer/Perlon, 100 m Rolle Typ: WDV/Molliné PlRo Artikel-Nr.: 70721 Plombierzange Plombierzange für Bleiplombe Typ: WDV/Molliné PlZa Artikel-Nr.: 70715 Bleiplombe Bleiplombe, 100 Stück Packung Typ: WDV/Molliné Plbl Artikel-Nr.: 70714 Plombierschelle für Qn 1,5 m³/h, DN 15 Plombierschelle 2-teilig, Kunststoff blau, 1 Stück Dimension: DN 15 Sicherung Überwurfmutter: G3/4B Typ: WDV/Molliné Plo15 Artikel-Nr.: 70730 Plombierschelle für Qn 2,5 m³/h, DN 20 Plombierschelle 2-teilig, Kunststoff blau, 1 Stück Dimension: DN 20 Sicherung Überwurfmutter: G1B Typ: WDV/Molliné Plo20 Artikel-Nr.: 70740 Plombierschelle für Qn 3,5/6,0 m³/h, DN 25 Plombierschelle 2-teilig, Kunststoff blau, 1 Stück Dimension: DN 25 Sicherung Überwurfmutter: G1¼B Typ: WDV/Molliné Plo25 Artikel-Nr.: 70750 Plombierschelle für Qn 10 m³/h, DN 40 Plombierschelle 2-teilig, Kunststoff blau, 1 Stück Dimension: DN 40 Sicherung Überwurfmutter: G2B Typ: WDV/Molliné Plo40 Artikel-Nr.: 70760 Probeentnahmeventil Probeentnahmeventil DVGW Probeentnahmeventil nach W551 mit DVGW-Zulassung, zur Entnahme von Wasserproben bis max. 90 °C. Anschlussgewinde G1/4B, inklusive Adapter G3/8B, zur Montage an Schrägsitzventilen mit Entleerung, T-Stücken usw. Artikel-Nr.: 80708 Probeentnahmeventil Verlängerung Verlängerung 1/4" x 35 mm für Probeentnahmeventil, für isolierte Schrägsitzventile. Artikel-Nr.: 80709 |  |  |